## Slide 1: Quinto Bachillerato En Computación “A” Jornada Matutina
Nombre: Oscar Brayan Turcios Fuentes
Clave: “30”

## Slide 2: Mantenimiento de Nuestro PC
El mantenimiento del computador es aquel que debemos realizar al computador cada cierto tiempo, bien sea para corregir fallas existentes o para prevenirlas.
El periodo de mantenimiento depende de diversos factores: la cantidad de horas diarias de operación, el tipo de actividad (aplicaciones) que se ejecutan, el ambiente donde se encuentra instalada (si hay polvo, calor, etc.), el estado general (si es un equipo nuevo o muy usado), y el resultado obtenido en el último mantenimiento.
Existen tres tipos de mantenimiento los cuales explicaré a continuación:

## Slide 3: Mantenimiento de Nuestro PC
Dependiendo del tipo de daño que se haya presentado en dicho computador se necesitaran las siguientes herramientas:
Cds de instalacion del sistema operativo correspondiente ya sea para reinstalación completa o restauración del mismo.
Cds en blanco en el caso de tener que sacar respaldos
Destornilladores estrella y plano de variadas medidas
Piezas a sustituir como memorias,tarjetas de expansion,letras para teclado,mouse,puertos usb,lector de memorias.

## Slide 4: Mantenimiento Deductivo
Es inherente a la experiencia de la persona. Dadas ciertas condiciones, directas o indirectas, se puede relacionar la posibilidad de que se presente una falla independientemente de que "las cosas vayan bien". Es "hacer un mantenimiento deductivo" antes de que este sea "establecidamente" necesario.

## Slide 5: Criterios Que Se Deben Considerar Para El Mantenimiento Deductivo
No exponer a la PC a los rayos del sol.
No colocar a la PC en lugares húmedos.
Mantener a la PC alejada de equipos electrónicos o bocinas que produzcan campos magnéticos ya que pueden dañar la información.
Limpiar con frecuencia el mueble donde se encuentra la PC así como aspirar con frecuencia el área si es que hay alfombras.
No fumar cerca de la PC.
Evitar comer y beber cuando se esté usando la PC.
Cuando se deje de usar la PC, esperar a que se enfríe el monitor y ponerle una funda protectora, así como al teclado y al chasis del CPU.

## Slide 6: Mantenimiento Preventivo
Es el que se realiza planificada mente y de tiempo en tiempo conforme al uso, tiempo de operación y condiciones presentes. El objetivo es mantener la operatividad revisando periódicamente los elementos que, dado su funcionamiento, incrementan su posibilidad a presentar una falla tanto para ellos mismos como para aquellos con los que tienen relación. En si el mantenimiento preventivo es checar que las cosas vayan bien, de tiempo en tiempo y tomando las medidas necesarias para que sigan así, en base a un organización ya planteaba o por experiencia propia.

## Slide 7: Mantenimiento Preventivo
Limpieza Interna del Computador
Esta tarea busca retirar el polvo que se adhiere a las piezas y al interior en general de nuestro PC. Ante todo debe desconectarse los cables externos que alimentan de electricidad y proveen energía a nuestra PC y de los demás componentes periféricos.
Para esta limpieza puede usarse algún aparato soplador o una pequeña aspiradora especial acompañada de un pincel pequeño. Poner especial énfasis en las cercanías al Microprocesador y a la Fuente.
Revisar los Conectores Internos
Asegurándonos que estén firmes y no flojos. Revisar además que las tarjetas de expansión y los módulos de memoria estén bien conectados.
Limpieza del Monitor del Computador
Se recomienda destapar el monitor del PC solo en caso que se vaya a reparar pues luego de apagado almacena mucha energía que podría ser peligrosa, si no es el caso, solo soplar aire al interior por las rejillas y limpiar la pantalla y el filtro de la pantalla con un paño seco que no deje residuos ni pelusas.

## Slide 8: Mantenimiento Preventivo
Las unidades de CD-ROM, DVD, CD-RW:
Al contar todos ellos con un dispositivo láser no se recomienda abrirlos si no se está capacitado para hacerlo. Existen unos discos especialmente diseñados para limpiar los lentes de este tipo de unidades.
La Superficie Exterior del PC y sus Periféricos
Es recomendable para esta tarea una tela humedecida en jabón líquido o una sustancia especial que no contengan disolventes o alcohol por su acción abrasiva, luego de ello usar nuevamente un paño seco que no deje pelusas.
El tema del software que tiene instalado nuestro PC y que también requiere mantenimiento es algo que comentaremos aparte por la amplitud del tema.
Revisar el Mouse
Debajo del mouse o ratón hay una tapa que puede abrirse simplemente girándola en el sentido indicado en la misma tapa. Limpiar la bolita que se encuentre dentro con un paño que no deje pelusas así como los ejes y evitar que haya algún tipo de partículas adheridas a ellos.
Si es un mouse óptico, mantener siempre limpio el pad (o almohadilla donde se usa el mouse; esto es valido para cualquier tipo de mouse) y evitar que existan partículas que obstruyan el lente.

## Slide 9: Mantenimiento Correctivo
Es el que se realiza cuando la falla, daño u anomalía se ha hecho presente por no haber realizado un mantenimiento posterior para prevenir su presencia e incluso cuando este se ha hecho. En este caso el desperfecto representa la inoperabilidad parcial la que puede ser solucionada reparando los elementos defectusos o en su caso, la mayor de las veces, reemplazandolos. La naturaleza de la falla puede ser la fatiga misma, las condiciones del ambiente, el uso al que se esta sometido, etc., a veces cuya prevención no va ligada al mantenimiento preventivo sino a la naturaleza misma de las cosas.

## Slide 10: Mantenimiento Correctivo
Cambio de Memoria RAM - muchas de las veces es por aumentar la capacidad de las mismas o en raras ocaciones porque se han quemado
Instalación de tarjetas de expansion - esto es común puesto que muchas de las veces se desea ampliar o mejorar las funciones de un computador y para esto exsisten las tarjetas de expansion que pueden ser de vídeo, sonido,red,etc. Puede ser considerado mantenimiento correctivo porque es necesario insertar la respectiva tarjeta directamente en la placa base y si no se tiene cuidado esta puede quedar averiada.
Cuando un dispositivo de E/S se encuentre averiado - lo mas recomendable es reemplazarlo por uno nuevo pero si el daño no es mayor se podría proceder a la respectiva reparacion del mismo.
En cambio cuando nos encontremos con errores de windows o algunos programas que han dejado de funcionar o no funcionan correctamente estamos hablando de mantenimiento correctivo correspondiente a software.

## Slide 11: Mantenimiento Correctivo
Posible Formateo del disco duro - cuando no exista ninguna otra solución se recomienda previamente respaldar la información del disco duro que va a ser formateado.
Posible Problema con virus se deberá desinfectar con un antivirus que tenga las bases de datos actualizadas(Para evitar esto se debe actualizar constantemente el antivirus en el mantenimiento preventivo)
Restauración del sistema - esto se puede llegar a sucitar debido a que existen ciertos programas que al ser instalados pueden generar conflictos con otros programas debido en mucha de las ocasiones a la sustitución de ciertas librerias que son requeridas para su normal funcionamiento)

## Slide 12: Conclusiones Personales
El hacerle mantenimiento a nuestra maquina de la manera adecuada en el momento indicado ayuda a que nuestro ordenador este en optimas condiciones.
Antes de poder tomar la decisión de hacer un mantenimiento correctivo debemos analizar brevemente la situación y las fallas de este es decir hacer un mantenimiento deductivo a nuestro ordenador para denotar que es lo que esta fallando en el mismo.
Si practicamos el mantenimiento preventivo una muy elevada cantidad de veces podríamos dañar la vida útil de nuestro equipo es bueno hacer el mantenimiento preventivo pero con cierto tiempo de separación entre la cita de nuestro con ordenador con su medico reparador.